## Slide 1: DIY WetterSTation v2
mit ESP8266 Mikrocontroller

## Slide 2: Agenda
Vorstellungsrunde
Was wollen wir machen?
Einrichten der Entwicklungsumgebung
Aufbau der Platine
Programmieren der Sensoren & Aktoren
Anbindung an ThingSpeak
Programmieren einer Webseite mit Sensordaten

## Slide 3: Vorstellungsrunde
Name: Stefan Draeger
Alter: 42
Familienstand: verheiratet, 2 Kinder
Beruf: Softwareentwickler
Hobbies: Mikrocontroller, Garten, Haus

## Slide 4: Was wollen wir machen?
Einen Mikrocontroller programmieren
Arduino IDE einrichten & benutzen
Einen IoT Dienst ansprechen
eines Dashboards
Eine Webseite ausliefern
programmieren einer einfachen HTML Seite
Aufbau einer WiFi Verbindung
Aufbau der Verbindung zu ThingSpeak
Einrichten
eines Accounts
Einrichten des ESP8266 als Webserver
Einrichten des Mikrocontrollers als AccessPoint
C/C++ kennenlernen
Mikrocontroller Wemos D1 Mini
Programmieren von Sensoren & Aktoren

## Slide 5: Ressourcen
Downloads & andere Ressourcen auf USB Stick bei mir 

## Slide 6: Einrichten der Arduino IDE Download & Installieren
kostenloser Download unter https://arduino.cc
verfügbar für Windows, macOS & Linux
als EXE-Datei oder ZIP-Datei

## Slide 7: Einrichten der Arduino IDE Einrichten des ESP8266
zusätzliche URL für den Boardverwalter
http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

## Slide 8: Einrichten der Arduino IDE Installieren des Boardtreibers
Schritt 1 – suchen nach „esp8266“
Schritt 2 – Schaltfläche „Installieren“ betätigen
Schritt 3 – Schaltfläche „Schließen“ betätigen

## Slide 9: Einrichten der Arduino IDE Board wählen
Hauptmenü „Werkzeuge“ > „Board: xyz“ > „ESP8266 Boards (3.0.2)“ > „LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini“
Port ggf. aus dem Geräte-Manager ablesen

## Slide 10: Arduino IDE Toolbar & Funktionen
Überprüfen
Hochladen
Neu
Öffnen
Speichern
Serieller Monitor
Version der IDE
Dateiname
zusätzliche Datei anlegen
unten rechts gewählter Mikrocontroller

## Slide 11: Arduino IDE Funktionen setup & loop
Funktion „setup“ wird einmalig ausgeführt wenn der Mikrocontroller gestartet wird.
Funktion „loop“ wird dauerhaft ausgeführt.

## Slide 12: Arduino IDE Ein kleines Beispiel
es wird auf der seriellen Schnittstelle der Text “Hello World!” ausgeführt
lesbar zbsp. im seriellen Monitor der Arduino IDE oder auch über Putty

## Slide 13: Arduino IDE Ausgabe im seriellen Monitor & putty

## Slide 14: Exkurs Putty Was ist putty?
Download unter putty.org
Programm zum Aufbau einer Verbindung zu einem entfernten Computer / Gerät per SSH, Serial oder anderen Schnittstellen
Logging der Ausgaben in Datei möglich
viele nützliche Features

## Slide 15: Exkurs Putty Loggen der Daten in eine Datei

## Slide 16: C/C++ programmieren kurze Einführung
Kommentare am Code helfen diesen zu verstehen
speichern von Werte in Feldern, Variablen
Ganze Zahlen als Integer, Long
Gleitkommazahlen als Float oder Double
eine Liste von Werten als Array

## Slide 17: C/C++ programmieren Funktionen
Funktionen dienen zum strukturieren von Code
redundanter Code entfällt

## Slide 18: C/C++ programmieren Einen kleinen Taschenrechner programmieren
Funktionen für
  addition,
  subtraktion,
  multiplikation,
  division
zweier Zahlen

## Slide 19: Platine „DIY Wetterstation v2“ Aufbau & Überblick
Platine verfügt über Buchsenleisten für die Sensoren
  BMP180
  UV-Sensor
  DHT11
  0,42“ OLED Display
Piezo Buzzer für Soundausgabe
LED, und
Taster
Taster
LED
Piezo Buzzer
BMP180
UV-Sensor
DHT11
Sockel für Wemos D1 Mini
0,49“ OLED Display

## Slide 20: Platine „DIY Wetterstation v2“ Warum die Sensoren auf Buchsenleisten?
Der WiFi Chip wird bei betrieb warm und erzeugt somit im Gehäuse in Klima welches die Werte der Sensoren verfälscht.
Sensoren können besser platziert werden (zbsp. UV-Sensor an die Oberfläche)
Version 1 der „DIY Wetterstation“

## Slide 21: Wemos D1 Mini (ESP8266)
Länge | 34,2 mm
Breite | 25,6 mm
Gewicht | 10 g
Flash Speicher | 4 Mbyte
CPU Taktgeschwindigkeit | 80 MHz / 160 MHz
Betriebsspannung | 3.3 V
max. Stromstärke pro I/O Pin | 20 mA
max. Stromstärke für die 3.3 V Versorgung | 50 mA
digitale Eingänge / Ausgänge | 11
digitale PWM Ausgänge | 11
analoge Eingänge / Ausgänge | 1
Spezifikation

## Slide 22: Wemos D1 Mini (ESP8266) Pinout
Pins für 3.3V & 5V
Schnittstellen I²C, SPI, UART
ein analoger Eingang
11 digitale Ein/Ausgänge
  davon 10 als PWM
LED

## Slide 23: Wemos D1 Mini (ESP8266) Beispiele in der Arduino IDE
Beispiele unter „Datei“ > „Beispiele“ > „ESP8266“

## Slide 24: Wemos D1 Mini (ESP8266) Beispiele
LED blinken
LED Fade Effekt

## Slide 25: Arduino IDE Einen Taster programmieren
digitaler Pin muss als Eingang definiert werden
Status des Tasters auslesen mit digitalRead(<Pin>)
  HIGH = Taster gedrückt
  LOW = Taster ist nicht gedrückt

## Slide 26: Arduino IDE Taster prellt
Mikrocontroller arbeitet mit max. 160 MHz und kann die Operation viele Millionen mal pro Sekunde ausführen
Status wird somit mehrfach gelesen obwohl der Taster nur kurz betätig wurde
Wie entprellt man einen Taster?

## Slide 27: Arduino IDE Taster entprellen & Installieren einer Bibliothek
Bibliotheken ermöglichen einfachen Zugriff auf komplexe Programmierung
einfacher Zugriff auf Sensoren & Aktoren
„Sketch“ > „Bibliothek einbinden“ > „Bibliotheken verwalten…“

## Slide 28: Arduino IDE alternative Installation einer ZIP-Datei
Öffnen der ZIP-Datei
  „Sketch“ > „Bibliothek einbinden“ > „.ZIP-Bibliothek hinzufügen…“
Datei muss einem definierten Format entsprechen

## Slide 29: Arduino IDE Taster entprellen mit bounce2
Schritt 1 - einbinden der Bibliothek
Schritt 2 – initialisieren eines Objektes vom Typ Bounce mit Parameter button und Millisekunden für die Pause,
Schritt 3 – in der Loop, aktualisieren des Tasterobjektes,
Schritt 4 – auslesen des Tasters mit
  rose() – Taster gedrückt
  fell() – Taster losgelassen

## Slide 30: Wemos D1 Mini (ESP8266) Beispiele
LED aktivieren mit dem Taster
LED bei Tastendruck aktivieren / deaktivieren

## Slide 31: Arduino IDE Soundausgabe
Ausgabe einfacher Töne & kleine Lieder
kann als Alarm für einen Schwellwert eingesetzt werden

## Slide 32: Arduino IDE Ausgabe von Tönen
Erzeugen eines Tones mit der Funktion
  tone(<Pin>,<Frequenz>)
  Tone(<Pin>,<Frequenz>, <Dauer>)

## Slide 33: Exkurs I²C Kommunikation
μC
0x3C
SDA (serial data line)
SCL (serial clock line)
VCC
GND
0x4A
0x1B
0x7F

## Slide 34: Exkurs I²C Kommunikation I²C Scanner
URL: https://playground.arduino.cc/Main/I2cScanner/
ermöglicht die einfache suche nach Sensoren welche per I²C angebunden sind

## Slide 35: Wemos D1 Mini (ESP8266) Beispiele
Abspielen von Tönen per Tastendruck

## Slide 36: Arduino IDE 0,49“ OLED Display programmieren
Auflösung 64 x 32 Punkte
Schnittstelle I²C

## Slide 37: Arduino IDE Anzeigen des Textes „Hello“
I2C Adresse des Displays 0x3C
Textgröße 1
Textfarbe – weiß
Cursor Position
  Spalte 60
  Zeile 15

## Slide 38: Arduino IDE Installieren der benötigten Bibliotheken
Benötigte Bibliotheken:
  Adafruit_BusIO
  Adafruit_SSD1306_Wemos_OLED
  Adafruit-GFX-Library

## Slide 39: Arduino IDE Besonderheiten bei der Adafruit Bibliothek
gedacht für große OLED Displays
viele nützliche Funktionen
  Schriftart, Schriftgröße, Farbe
  Zeichnen von einfachen geometrischen Figuren
  Zeichnen von XBMP Bilder
weitere Informationen unter https://adafruit.github.io/Adafruit_SSD1306/html/class_adafruit___s_s_d1306.html

## Slide 40: Wemos D1 Mini (ESP8266) Beispiele
Anzeigen von Text
Anzeigen von geometrischen Figuren

## Slide 41: Arduino IDE Sensor DHT11
Technische Daten:
  rel. Luftfeuchtigkeit
    Messbereich 20 % bis 90 %
    Toleranz ±5 %
  Temperatur
    Messbereich 0 bis 60 °C
    Toleranz ±2 °C
  Betriebsspannung 5 V

## Slide 42: Arduino IDE Alternativen zum DHT11
DHT11 – blau
DHT22 – weiß
  deutlich genauer,
  teurer
AM2320 – schwarz
  deutlich genauer,
  anderes Pinout,
  teurer

## Slide 43: Arduino IDE Installieren der benötigten bibliothek
Bibliothek DHTesp
Beispiele für ESP32, ESP8266

## Slide 44: Wemos D1 Mini (ESP8266) Beispiele
Ausgabe auf dem seriellen Monitor
Anzeigen auf dem OLED Display

## Slide 45: Arduino IDE serieller Plotter
visualisieren von Daten eines oder mehrerer Sensoren

## Slide 46: ARDUINO IDE analoger UV-Sensor
Technische Daten
  Betriebsspannung 3,3 V
  maximale Stromaufname 0,3 mA
  Ruhestrom 0,1 µA

## Slide 47: ARDUINO DIE Berechnung des UV-Wertes
Komplizierte Berechnung aus einem analogen Wert (0..1023) zu einem UV Wert

## Slide 48: Wemos D1 Mini (ESP8266) Beispiele
Anzeigen auf dem OLED Display
Ausgabe von Sound bei erreichen eines Schwellwertes

## Slide 49: Arduino IDE BMP180
Technische Daten
  Betriebsspannung 1.8 V bis 3.6 V
  Leistungsaufnahme 0,5µA bei 1Hz
  Genauigkeit 0.02 hPa
  Messbereich 300 hPa bis 1100 hPa

## Slide 50: Arduino IDE Installieren der benötigen Bibliothek
Bibliothek Adafruit-BMP085-Library

## Slide 51: Arduino DIE Sensorwerte
Sensor liefert Werte für
  Temperatur,
  Luftdruck,
  Höhe über den Meeresspiegel

## Slide 52: Wemos D1 Mini (ESP8266) Beispiele
Anzeigen auf dem seriellen Monitor
Anzeigen auf dem OLED Display

## Slide 53: WIFI Scanner

## Slide 54: Aufbau einer Wi-Fi Verbindung

## Slide 55: Erstellen einer Webseite in HTML
HTML ist eine Beschreibungssprache keine Programmiersprache!
Webseiten können
  dynamischen Code mit Php, JavaScript,
  Bilder, Videos
  enthalten

## Slide 56: HTML komprimieren
Reduziert Ladezeiten,
spart auf dem Mikrocontroller Speicher,
Internet Service
  Google.de > „html komprimieren“

## Slide 57: Erstellen eines WEbservers
„Datei“ > „Beispiele“ > „ESP8266WebServer“ > „HelloServer“
server.send(200, "text/plain", "hello from esp8266!\r\n");
server.send(200, "text/html", " <html><body><h1>Hallo Welt!</h1></body></html> ");

## Slide 58: Anzeige der Webseite im Browser
öffnen der IP-Adresse im Browser
Anzeige des Textes „Hallo Welt!“

## Slide 59: Erstellen einer HTML Seite für Sensorwerte
Adresse im Browser aufrufen Handy & Computer

## Slide 60: Auslesen der SensorWerte und einfügen in die Seite

## Slide 61: Vielen Dank!
info@draeger-it.blog