## Slide 1: DIY WetterSTation v2
mit ESP8266 Mikrocontroller

## Slide 2: Agenda
Vorstellungsrunde
Was wollen wir machen?
Einrichten der Entwicklungsumgebung
Aufbau der Platine
Programmieren der Sensoren & Aktoren
Anbindung an ThingSpeak
Programmieren einer Webseite mit Sensordaten

## Slide 3: Vorstellungsrunde
Name: Stefan Draeger
Alter: 42
Familienstand: verheiratet, 2 Kinder
Beruf: Softwareentwickler
Hobbies: Mikrocontroller, Garten, Haus

## Slide 4: Was wollen wir machen?
Einen Mikrocontroller programmieren
Arduino IDE einrichten & benutzen
Einen IoT Dienst ansprechen
eines Dashboards
Eine Webseite ausliefern
programmieren einer einfachen HTML Seite
Aufbau einer WiFi Verbindung
Programmieren von Sensoren & Aktoren
Aufbau der Verbindung zu ThingSpeak
Einrichten
eines Accounts
Einrichten des ESP8266 als Webserver
Einrichten des Mikrocontrollers als AccessPoint
C/C++ kennenlernen
Mikrocontroller Wemos D1 Mini

## Slide 5: Ressourcen
Downloads & andere Ressourcen auf USB Stick bei mir 

## Slide 6: Einrichten der Arduino IDE Download & Installieren
kostenloser Download unter https://arduino.cc
verfügbar für Windows, macOS & Linux
als EXE-Datei oder ZIP-Datei

## Slide 7: Einrichten der Arduino IDE Einrichten des ESP8266
zusätzliche URL für den Boardverwalter
http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

## Slide 8: Einrichten der Arduino IDE Installieren des Boardtreibers
Schritt 1 – suchen nach „esp8266“
Schritt 2 – Schaltfläche „Installieren“ betätigen
Schritt 3 – Schaltfläche „Schließen“ betätigen

## Slide 9: Einrichten der Arduino IDE Board wählen
Hauptmenü „Werkzeuge“ > „Board: xyz“ > „ESP8266 Boards (3.0.2)“ > „LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini“
Port ggf. aus dem Geräte-Manager ablesen

## Slide 10: Arduino IDE Toolbar & Funktionen
Überprüfen
Hochladen
Neu
Öffnen
Speichern
Serieller Monitor
Version der IDE
Dateiname
zusätzliche Datei anlegen
unten rechts gewählter Mikrocontroller

## Slide 11: Arduino IDE Funktionen setup & loop
Funktion „setup“ wird einmalig ausgeführt wenn der Mikrocontroller gestartet wird.
Funktion „loop“ wird dauerhaft ausgeführt.

## Slide 12: Arduino IDE Ein kleines Beispiel
es wird auf der seriellen Schnittstelle der Text “Hello World!” ausgeführt
lesbar zbsp. im seriellen Monitor der Arduino IDE oder auch über Putty

## Slide 13: Arduino IDE Ausgabe im seriellen Monitor & putty

## Slide 14: Exkurs Putty Was ist putty?
Programm zum Aufbau einer Verbindung zu einem entfernten Computer / Gerät per SSH, Serial oder anderen Schnittstellen
Logging der Ausgaben in Datei möglich
viele nützliche Features

## Slide 15: Exkurs Putty Loggen der Daten in eine Datei

## Slide 16: C/C++ programmieren kurze Einführung
Kommentare am Code helfen diesen zu verstehen
speichern von Werte in Feldern, Variablen
Ganze Zahlen als Integer, Long
Gleitkommazahlen als Float oder Double
eine Liste von Werten als Array

## Slide 17: C/C++ programmieren Funktionen
Funktionen dienen zum strukturieren von Code
redundanter Code entfällt

## Slide 18: C/C++ programmieren Einen kleinen Taschenrechner programmieren
Funktionen für
  addition,
  subtraktion,
  multiplikation,
  division
zweier Zahlen

## Slide 19: Wemos D1 Mini (ESP8266)
Länge | 34,2 mm
Breite | 25,6 mm
Gewicht | 10 g
Flash Speicher | 4 Mbyte
CPU Taktgeschwindigkeit | 80 MHz / 160 MHz
Betriebsspannung | 3.3 V
max. Stromstärke pro I/O Pin | 20 mA
max. Stromstärke für die 3.3 V Versorgung | 50 mA
digitale Eingänge / Ausgänge | 11
digitale PWM Ausgänge | 11
analoge Eingänge / Ausgänge | 1
Spezifikation

## Slide 20: Wemos D1 Mini (ESP8266) Pinout
Pins für 3.3V & 5V
Schnittstellen I²C, SPI, UART
ein analoger Eingang
11 digitale Ein/Ausgänge
  davon 10 als PWM
LED

## Slide 21: Wemos D1 Mini (ESP8266) Beispiele in der Arduino IDE
Beispiele unter „Datei“ > „Beispiele“ > „ESP8266“

## Slide 22: Wemos D1 Mini (ESP8266) Beispiele
LED blinken
LED Fade Effekt

## Slide 23: Wemos D1 Mini (ESP8266) Beispiele
LED aktivieren mit dem Taster
LED bei Tastendruck aktivieren / deaktivieren

## Slide 24: Vielen Dank!
jemand@example.com